## Slide 1: ROS2 –Week 5
주형찬

## Slide 2: 17장 ROS 2 도구와 CLI 명령어
CLI
  명령어 기반의 툴
  auto-completion을 지원  [Tab] 사용
  -h(—help) 옵션

## Slide 3: 17장 ROS 2 도구와 CLI 명령어
CLI Cheat Sheet

## Slide 4: 17장 ROS 2 도구와 CLI 명령어
Rviz
  3차원 시각화 툴
Gazebo
  3차원 시뮬레이터

## Slide 5: 18장 ROS 2 GUI 개발을 위한 RQt
RQt
  플러그인 형태의 종합 GUI 툴박스

## Slide 6: 18장 ROS 2 GUI 개발을 위한 RQt
Node Graph

## Slide 7: 18장 ROS 2 GUI 개발을 위한 RQt
Topic Monitor
Message Publisher

## Slide 8: 18장 ROS 2 GUI 개발을 위한 RQt
Service Caller

## Slide 9: 18장 ROS 2 GUI 개발을 위한 RQt
Parameter Reconfigure

## Slide 10: 18장 ROS 2 GUI 개발을 위한 RQt
Console

## Slide 11: 19장 ROS 2의 표준 단위
ROS 2 표준단위
  국제단위계 SI unit + 국제단위계의 7개의 기본 단위를  SI 유도 단위(SI derived unit)

## Slide 12: 20장 ROS 2의 좌표 표현
ROS 2 좌표 표현
  오른손 법칙
  오른손 손가락을 감는 반시계 방향이 정회전 + 방향

## Slide 13: 좌표 표현의 축 방향(Axis Orientation) 규칙
기본 3축
  x forward, y left, z up
  x Red, y Green, z Blue
ENU 좌표
  지리적 위치(Geographic location)의 단거리 데카르트 표현
  East North Up
접미사 프레임 사용(Suffix Frames)
  _optical 접미사 : 카메라 좌표계  z forward, x right, y down
  _ned 접미사 : NED(North East Down) 좌표계 사용시

## Slide 14: 좌표 표현의 회전 표현(Rotation Representation) 규칙
쿼터니언(Quraternion)
  간결한 표현 방식으로 가장 널리 사용된(x, y, z, w)
  특이점 없음(No singularities)
회전 매트릭스(Rotation Matrix)
  특이점 없음(No singularities).
고정축 roll, pitch, yaw(Fixed axis XYZ)
  각 속도에 사용
오일러 각도 yaw, pitch, roll(Euler angle ZYX)
  전역 좌표계에서 회전이 발생하기 때문에 짐벌락현상 발생
  사용을 권장하지 않는다.